ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ И СОСТАВЛЕНИЮ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Морфологический анализ рельефа.

Рассматривая карту необходимо разобраться, какие формы рельефа на ней изображены, их размеры, из каких элементов (склоны, горизонтальные поверхности) они состоят, примерно оценить крутизну склонов. Определить формы, принадлежащие водораздельной (междуречной) равнине и долинной сети.  Конус выноса. А - на топографической карте; Б - на геоморфологической карте. Значение индексов смотри. 1 - горизонтали; 2 - геоморфологические границы.

По морфологическим признакам овраги иногда легко можно разделить на две возрастные генерации: молодые - растущие (рис.1) и старые с выположенными склонами и горизонтальным дном, образованным комплексом отложений разного генезиса - т. е. аккумулятивным. Конечно, среди поверхностей овражно - балочной сети можно выделить и другие разновидности.

Условные обозначения (легенда) геоморфологической карты.

ВГ – горизонтальные поверхности – цвет коричневый.

ВС – наклонные поверхности (склоны) – цвет желтый.

П – аккумулятивная поверхность поймы – цвет зеленый.

РС – эрозионные склоны речных долин – цвет оранжевый.

Д – горизонтальная поверхность дна зрелых оврагов и балок – цвет голубой.

К – наклонные повеохности конусов выноса – цвет серый.

ОС – склоны зрелых оврагов – цвет красный.

Пример оформления штампа для карт;

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Вашего района М 1:10 000 Выполнил: Иванов И.И., гр. 1111 Проверил: Сидоров С.С. Карта составлена – 00.00.2000 г.

КАРТА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ Вашего района М 1:10 000 Выполнил: Иванов И.И., гр. 1111 Проверил: Сидоров С.С. Карта составлена – 00.00.2000 г.